Автогрейдер ГС-2501

Автогрейдер ГС-2501 производится с марта 2006 г.

На ноябрь 2009 г. было выпущено 127 автогрейдеров.

Партия автогрейдеров ГС-2501 перед отправкой заказчику

По своим техническим характеристикам автогрейдер ГС-2501 аналогичен ДЗ-98. Это обусловлено тем, что при сборке ГС-2501 основная рама, мосты и трансмиссия используются от ДЗ-98.

Все покупные комплектующие: двигатель агрегаты гидросистемы, пневмосистемы, электрооборудование отечественного производства.

Производственные мощности предприятия позволяют производить: подвеску задних мостов, подвеску тяговой рамы, кабину, тяговую раму, поворотный круг, средний отвал, бульдозерное оборудование, рулевую колонку, капот, облицовку, трапы, топливный бак и др.

Участок сборки                                                                                                        Цех покраски

В кабине удобное открывание дверей

Мощный отопитель и приточный вентилятор

Рулевая колонка регулируемая, на ней

размещаются контрольные приборы и органы

управления световыми приборами, находящимися

в поле зрения оператора.

Кресло «PILOT» с подлокотниками и

ремнями безопасности имеет три степени регулировки.

Повышенная шумо и пылеизоляция в том числе

за счет размещения НДП под площадкой оператора.

в систему смазки трансмиссии установлен                        в рулевом управлении переднего моста

фильтр с индикатором засоренности	                                   установлены два гидроцилиндра,

выведенным в кабину (опыт эксплуатации 	                        что повышает надежность и легкость

автогрейдеров свидетельствует, что в  	                     управления автогрейдером при его движении.

большинстве случаев причиной выхода из

строя трансмиссии является засоренность

системы смазки).

Воздушный фильтр с мультициклоном                                   Компактный глушитель системы выхлопа

системы всасывания от Т-170

для удобного доступа в моторный отсек и                                    В резервном контуре пневмосистемы

улучшения обзорности водителю при                              использованы пневмоаккумуляторы от  КАМАЗа

движении назад изменена конструкция капота

Соответствие ГС-2501 требованиям безопасности и готовность предприятия к серийному производству подтверждена сертификатом.

Мелкосерийное производство ГС-2501 позволяет ОТК тщательно контролировать все этапы сборки, плюс персональная ответственность сотрудников позволяют поддерживать высокое качество продукции. Начаты работы по внедрению системы менеджмента качества ИСО 9001.

Ответственность за качество прямо пропорциональна гарантиям. Механизм выполнения гарантийных обязательств, порядок действия, сроки и условия их предоставления четко и понятно изложены в документации.

На сегодняшний день рекламации со стороны потребителей отсутствуют.

Автогрейдер ГС-2501 ранее уже поставлялся государственным и муниципальным учреждениям:

- Министерство Обороны (Государственный контракт № 8ИВ-312/7050409/014                         от «12» декабря 2008 г. на поставку автогрейдера ГС-2501) – обязательства исполнены;

- Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» Новоуральского городского округа (Муниципальный контракт № 127 МК от «07» сентября 2009 г.) – обязательства исполнены;

- Администрация городского округа Краснотурьинск (Муниципальный контракт № Б001 6ОК 001 09 037 от 17.09.2009 г. на поставку автогрейдера ГС-2501) – обязательства исполнены;

- Муниципальное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (Муниципальный контракт № 29 от 20.10.2009 г. на поставку автогрейдера ГС-2501) – поставка 06.11.2009 г.

Северное исполнение

По предварительному заказу возможна поставка автогрейдера ГС-2501 в северном исполнении:

- заправка систем автогрейдера арктическими жидкостями;

- использование более мощного отопителя                 Zenit- 800;

- двойное остекление кабины;

- утепление каркаса кабины материалом «Пенофол»;

- электрообогрев топливопровода и топливного фильтра;

- утепление подкапотного пространства: изнутри- теплоизоляционным материалом «Пенофол», снаружи- специальным утеплительным чехлом, снизу- дополнительным поддоном.

- установка жидкого предпускового подогревателя «Hidronic-35».